## Slide 1: 计算机网络实验
刘亚维

## Slide 2: 实验评分（具体要求见实验项目）
签到： 10分
操作验收： 50分
  录制操作视频，要求本人出镜，录制可使用OBS Studio等
  要求，两个视频，1.操作录屏视频，2.嵌入本人出镜讲解的操作录屏视频
    使用OBS软件（须安装Source Record插件）同时开启录屏和摄像头录像，并输出两个单独的视频文件。（OBS操作视频见实验资料）
  时间不超过8分钟
实验报告： 40分
评价方法：老师评价+生生互评
  注意截止日期，验收视频、实验报告在提交截止后，即开始互评，同样设有截止日期。

## Slide 3: 实验评价
每人评价3-5份（具体见实验项目）
满分90分，学生评分范围见具体任务要求
  含操作和实验报告两部分
  学生评价打分要给出评语，用真实客观的语言，给同学们提供有益的评价和建议。
    扣分须给出明确理由。
  具体评分标准和评价指标见每次实验
成绩=教师助教评分*教师权重（70%） +学生评分*学生权重（ 20% ） +互评情况+互评权重（ 10% ）

## Slide 4: 生生互评
互评时，要保持客观和公正
  随机分配评价目标
  评价匿名
  反馈和纠正：允许报告任何不公平的评价，由老师助教核实并予以纠正。
互评也是一个学习过程，通过评价他人的工作，你可以学习新的方法和思路。

## Slide 5: 生生互评
重要提示
  录制视频时，首先要进行自评，说明已完成内容，然后再进行操作展示
  视频录制须按照具体的《实验验收提纲》，见实验资料
  评价时，不能主观压低分数，给出分数同时，要给出评语
    评语中对所扣分数，务必给出扣分理由
  投诉的核实过程，如需要，老师可约同学喝茶

## Slide 6: 实验4 IP数据报的收发与转发

## Slide 7: 得分标准
操作验收： 50分
  实验内容1+2： 5+5分
  实验内容3： 10分
  实验内容4： 10分
  实验内容5+6： 15+5分
实验报告： 40分

## Slide 8: 实验内容及验收
(1)使用虚拟机实现多主机间的UDP数据收发及转发
  采用UDP原始套接字，将一条消息由A主机发送给B主机，再由B主机转发给C主机。
(2)程序改进
  示例程序只实现了一个数据包（携带1条消息）的发、转、收过程，要求实现每条消息由控制台输入，并且不限制发送消息的数目。
验收：
  实验环境的介绍。
  启用三个终端。
  控制台输出清晰，展示每条消息(UDP数据包) 的接收时间、消息内容等。

## Slide 9: 实验内容及验收
(3)基于单网口主机的IP数据转发及收发
  在一个局域网中，模拟IP数据报的路由转发过程。通过原始套接字实现了完整的消息封装过程，实现了UDP头部、IP头部、MAC帧头部的构造。
  注意：传输过程中，IP数据报的源IP地址和目的IP地址不会发生改变，始终为192.168.1.1和192.168.1.3
验收：
  启用三个终端
  控制台输出清晰
    展示收到IP数据报的时间、 源MAC地址、目的MAC 地址、源IP地址、目的IP 地址、TTL等。
  展示代码：讲解封装整个消息的过程
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.3
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.3
SA:aa.aa.aa.aa.aa.aa DA: bb.bb.bb.bb.bb.bb
SA: bb.bb.bb.bb.bb.bb DA: cc.cc.cc.cc.cc.cc
IP层
链路层

## Slide 10: 实验内容及验收
(4) 改进实验内容3(可组队完成)
  扩展实验的网络规模，由原始方案中3台主机增加到不少于5台主机，共同完成IP数据报转发及收发过程
  要求采用转发表（图中仅供参考）改进示例程序，增加程序通用性。
    注：转发表中的下一跳MAC，可由下一跳IP，利用ARP协议获得（建议编程实现，但不要求）
验收：
  每个主机启用一个终端
  控制台输出清晰
    展示收到IP数据报的时间、 源MAC地址、目的MAC 地址、源IP地址、目的IP 地址、TTL等。
  展示代码：讲解查表转发的过程
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5

## Slide 11: 实验内容及验收
(4) 改进实验内容3(可组队完成)
  扩展实验的网络规模，由原始方案中3台主机增加到不少于5台主机，共同完成IP数据报转发及收发过程
  要求采用转发表（图中仅供参考）改进示例程序，增加程序通用性。
    注：转发表中的下一跳MAC，可由下一跳IP，利用ARP协议获得（建议编程实现，但不要求）
验收：
  每个主机启用一个终端
  控制台输出清晰
    展示收到IP数据报的时间、 源MAC地址、目的MAC 地址、源IP地址、目的IP 地址、TTL等。
  展示代码：讲解查表转发的过程
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5

## Slide 12: 实验内容及验收
(5) 基于双网口主机的路由转发
  构造了静态路由表，实现了不同子网间的IP数据报查表转发过程。
  提示：路由主机的示例代码未经测试。czy: 查看手册配置
(6) 通过完善路由表，改进示例程序实现双向传输。
  原方案中，发送一条消息“Hello, this is a test message.”到接收主机。
  改进后，接收主机回复发送主机一条消息，“Hello! Got your message loud and clear.”
验收：
  实验环境的介绍
  启用三个终端
  控制台输出清晰
    特别是路由主机的控制台，展示 收到的数据报的源MAC地址，目 的MAC地址、源IP地址、目的IP 地址、ttl、源端口号、目的端口号
  展示代码：讲解查表转发过程
SA:192.168.1.1 DA:192.168.2.2
SA:192.168.1.1 DA:192.168.2.2

## Slide 13: 实验报告评价指标
确保实验报告中有清晰的问题描述、方法论、结果分析和结论。
检查报告是否包含了必要的代码片段和运行结果截图。
功能实现是否包含了所有的实验内容。
讨论部分是否合理解释了实验结果，是否给出了合理的结论。
报告的整体结构是否符合要求，语言是否清晰。
篇幅适宜，不能过少

## Slide 14: 提交
操作视频
实验报告
源码（打包）
注意
  提交务必按照要求格式提交相应内容
  发布提交时，一次实验会分成上述几个部分，分别发布提交任务。
  具体一个提交任务，也会要求，分开不同文档，文档格式要求（如原始文件，或压缩文件），命名要求，……

## Slide 16: 加分二选一 内容1：现场验收
加分最高分5分，计入实验总成绩（百分制，加分后成绩超过100分，按100分计）
验收要在实验课上当场完成
以小组为单位，小组人数大于3人
小组每人必须以自己的物理机中的虚拟机参与验收
  要求使用自己的代码，助教抽查
  发送的消息内容，现场指定
  转发主机转发消息时，增加时延（以秒计），以突出演示效果
测试步骤
  配置转发表
  发出指定消息后，接力传递，每台虚拟机均显示该消息内容， 直至最后一台虚拟机收到该消息
  沿路径反向发出指定响应消息，第一台收到该消息
  双向传输完成，视为测试成功。
参与验收的虚拟机数目要求，大于5台
计分规则：以参与人数计
  小组每增加1人，小组得分加0.5，上限5分
  举例：
    4人参与，小组得分4*0.5=2， 即人均得2分
    10参与，人均得5分
    11人以上参与，人均5分（上限）
最终解释权归老师所有
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5
SA:192.168.1.1 DA:192.168.1.5

## Slide 17: 加分二选一 内容2：现场验收
加分最高分5分，计入实验总成绩（百分制，加分后成绩超过100分，按100分计）
验收要在实验课上当场完成
以小组为单位，小组人数大于3人
小组每人必须以自己的物理机中的虚拟机参与验收
  要求使用自己的代码，助教抽查
  发送的消息内容，现场指定
  转发主机转发消息时，增加时延（以秒计），以突出演示效果
测试步骤
  配置转发表
  发出指定消息后，接力传递，每台虚拟机均显示该消息内容， 直至最后一台虚拟机收到该消息
  沿路径反向发出指定响应消息，第一台收到该消息
  双向传输完成，视为测试成功。
参与验收的虚拟机数目要求，大于5台
计分规则：以参与人数计
  小组每增加1人，小组得分加0.5，上限5分
  举例：
    4人参与，小组得分4*0.5=2， 即人均得2分
    10参与，人均得5分
    11人以上参与，人均5分（上限）
最终解释权归老师所有
SA:192.168.1.1 DA:192.168.4.2
SA:192.168.1.1 DA:192.168.4.2
SA:192.168.1.1 DA:192.168.4.2
SA:192.168.1.1 DA:192.168.4.2